ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СНИЖЕНИЮ МИКРОБНОЙ

ОБСЕМЕНЕННОСТИ ТУШЕК ПТИЦЫ, СКОРЛУПЫ ЯИЦ,

ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ И

ДЕКОНТАМИНАЦИИ ИХ ОТ САЛЬМОНЕЛЛ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ БОЕНСКОЙ ОБРАБОТКИ ПТИЦЫ

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ТУШЕК ПТИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЯСА ПТИЦЫ И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Изготовление некоторых видов колбас из инфицированного сальмонеллами сырья.

Приготовление консервов из мяса птицы.

Запекание тушек птицы.

Копчение тушек цыплят.

Запекание и копчение тушек уток

Приготовление пастромы гусиной,утиной и индюшиной

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОТ САЛЬМОНЕЛЛ ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ

Таблица.Режим приготовления некоторых видов колбас

Приложение.Приготовление концентрированных и рабочих растворов надуксусной кислоты

СОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ

Зам. Председателя Государствен-               Начальник департамента

ного комитета санитарно- эпиде-               ветеринарии Министерства

миологического надзора Российс-               сельского хозяйства

кой Федерации                                 Российской Федерации

--------------А.А.Монисов                     --------------О.З.Исхаков

"4" марта 1994 г.                             "31" марта 1994 г.

01 - 19/12 - 11

СОГЛАСОВАНО                            31.03.94г.  n19-7-2/57

Генеральный директор

МНТЦ "Племптица"

--------------В.И.Фиоинин

"  "  февраль 1994г.

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СНИЖЕНИЮ МИКРОБНОЙ

ОБСЕМЕНЕННОСТИ ТУШЕК ПТИЦЫ, СКОРЛУПЫ ЯИЦ,

ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ И

ДЕКОНТАМИНАЦИИ ИХ ОТ САЛЬМОНЕЛЛ

Москва - 1994 год

Инструкция предназначена для переработки тушек птицы полным потрошением.

1.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

БОЕНСКОЙ ОБРАБОТКИ ПТИЦЫ

1.1. Перед убоем птицу в хозяйствах выдерживают без корма:  сухопутную 6-8

ч., водоплавающую  4-6 ч.  в целях снижения ее фекального загрязнения и перек-

рестного обсеменения сальмонеллами при перевозке и технологической обработке.

1.2. Проводят  отбраковку  больной  и подозрительной по заболеванию птицы,

которую убивают и обрабатывают отдельно от клинически здоровой.

1.3. Навешивание и убой птицы производят в изолированном от других помеще-

ний, чтобы с пылью не распространять сальмонеллы на готовую продукцию.  Прово-

дят мероприятия по осаждению пыли путем распыления аэрозолей питьевой воды ГОСТ

2874-82.

1.4. Тепловую  обработку  и  снятие оперения желательно совместить,  после

снятия оперения тушки подлежат обмыванию аэрозолем питьевой воды в течение  15

с.

1.5. Автоматические потрошильные машины и автомат для обработки мышечных

желудков должны  быть налажены так,  чтобы не допустить разрыва кишечника и пе-

рекрестного обсеменения тушек и продукции.

1.6. После  потрошения и ветсанэкспертизы тушки снаружи и внутри в течение

15 с. обработать аэрозолем питьевой воды.

1.7. Температура  воздуха в помещениях разделки и упаковки тушек не должна

превышать 12 градусов С.

1.8. После  упаковки тушки не позднее 30 мин должны быть помещены в камеры

охлаждения или замораживания.

1.9. Потроха,  завернутые или не завернутые в целлофан или другую упаковку,

в брюшную полость не закладывают, а укладывают в тару отдельно от тушек птицы.

1.10. Для  снижения перекрестного заражения (но не тотального уничтожения)

сальмонеллами тушек птицами рекомендуется подкислять воду  в  ванных  тепловой

обработки соляной кислоты до рН 3 и хлорировать воду в ваннах охлаждения 10-20

мг/л активного хлора.

1.11. Хранить  продукты птицеводства в холодильных камерах при температуре

не выше +4 С.

1.12. Транспортировку  тушек птицы и готовой продукции производят в чистой

заранее продезинфицированной таре,  специально для этих целей  предназначенным

транспортом. Сроки их хранения и реализации старого по СанПиН n 42-123-4117-86

"Условия, сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов", а так-

же по ТИ иТУ.

2.ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ТУШЕК ПТИЦЫ В ПРОЦЕССЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЯСА ПТИЦЫ И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Убой и переработку птицы из хозяйств, где установлено сальмонеллоноситель-

ство, патогенных для человека и птицы сероваров,  проводят в строго определен-

ные дни.  После переработки птицы и яиц проводят санитарную обработку  помеще-

ний, оборудования  и дезинфекцию согласно "Ветеринарно-санитарным правилам для

предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов"., М., 1987.

Наиболее эффективным способом снижения микробной обсемененности и деконта-

минации сальмонелл на тушках птицы является технологический процесс их  охлаж-

дения в ванне ледяной воды с внесением в нее определенных концентраций органи-

ческих кислот, так как предыдущие операции: тепловая обработка (шпарка) тушек,

снятие оперения,  потрошение  способствуют  дополнительному микробному,  в том

числе и сальмонеллами,  их загрязнению - обсеменению.  Изложенные ниже способы

обеззараживания в ванных охлаждения обеспечивают уничтожение сальмонелл только

на поверхности тушек, что предупреждает дальнейшее их перекрестное обсеменение

и угрозу заражения потребителей продукции.

2.1. Обеззараживания тушек птицы, поверхностно инфицированных сальмонелла-

ми, в  ваннах  охлаждения  с добавлением в ледяную воду 0,05-0,1%  надуксусной

кислоты.

Надуксусная кислота как средство, улучшающее санитарно-гигиенические пока-

затели мяса птицы,  обладает хорошими бактерицидными свойствами, а продукты ее

распада безвредны.

Для снижения бактериальной обсемененности тушек и  деконтаминации  сальмо-

нелл следует  в  ваннах  охлаждения применять растворы,  содержащие от 0,05 до

0,1% надуксусной кислоты  (абсолютной);  рН  исходного  раствора  должен  быть

4,2-4. Контроль за показателем рН в ванных охлаждения для коррекции концентра-

ции рабочего раствора проводят дважды в рабочую смену - перед началом работы и

после обеденного перерыва - индикаторами (лакмусовой бумажкой),  рН-метром или

по электропроводности потенциометром.

Охлаждение потрошеных  тушек  в  ледяном растворе надуксусной кислоты осу-

ществляется согласно действующей Технологической инструкции по выработке  мяса

птицы: при температуре раствора 0-2 С в течении 25 мин. После охлаждения тушки

без обмывания направляют на сортировку, маркировку, взвешивание в упаковку.

Ветеринарно-санитарную оценку  охлажденных  в растворе надуксусной кислоты

тушек проводят в соответствии с действующими Правилами  ветеринарного  осмотра

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, а также

нормативно-технической документации на птицу мясо птицы.

Наличие остаточной надуксусной кислоты в 1 см в кубе смывов с тушек (ЖК1:1)

через 4 часа после завершения процесса охлаждения не допускается.  Контроль за

наличием остаточного количества надуксусной кислоты на тушках осуществляют так

же как и воды в ванне охлаждения.  Микробиологический  контроль  за  эффектив-

ностью процесса деконтаминации сальмонелл проводят один раз в месяц.

2.2. Поверхностно обсемененные сальмонеллами тушки птицы обеззараживают  в

ваннах охлаждения  с  добавлением в ледяную воду 1,8-2%  молочной или уксусной

кислот в течение 25 мин.  Процесс охлаждения тушек проводят так же,  как  и  в

растворах надуксусной кислоты.

Растворы используют в течении смены, в процессе которой дважды контролиру-

ют их концентрацию. При снижении концентрации добавляют необходимое количество

концентрированных кислот.  Тушки птицы после стекания раствора  без  обмывания

направляют в холодильные камеры.

2.3. Инфицированное сальмонеллами мясо птицы  обеззараживаются  следующими

технологическими процессами кулинарной обработки, приготовлением колбас и кон-

сервов.

2.3.1. Поверхностно  инфицированные тушки птицы обеззараживают бланширова-

нием с добалвением органических кислот:  уксусной или молочной с концентрацией

0,1% в течении не менее 5 мин.  Соотношение воды и мяса 2:1. Тушки загружают в

кипящую воду и отсчет времени ведут после закипания бульона.

2.3.2. Инфицированные  сальмонеллами  тушки  птицы обеззараживают варкой в

закрытых емкостях при периодическом помешивании бульона.  Посол тушек  проводят

согласно "Технологической  инструкции по производству вареных тушек кур,  цып-

лят, цыплят-бройлеров",  1986.  Варку тушек цыплят проводят в закрытых крышкой

котлах в воде при температуре ее кипения не менее 35 мин, тушек кур - при этой

же температуре в течение 60-70 мин до готовности.  В течении варки  бульона  с

помощью черпака трижды смывают пристеночное кольцо,  образующееся в котлах.  В

конце варки температура в толще грудных мышц тушки должна быть не ниже  78  С,

которую контролируют потенциометром.  Окончание варки определяют путем прокола

бедренных мышц тушки металлической иглой.  Мясной сок, вытекающий при прокалы-

вании горячей тушки, в готовой вареной тушке прозрачный, бесцветный или слегка

желтоватый. После стекания бульона тушки охлаждают и хранят при температуре до

4 С.

2.3.3. Изготовление некоторых видов колбас из инфицированного сальмонелла-

ми сырья.

Технологический процесс варки колбас состоит из обжарки, варки, подсушки и

охлаждения батонов.  Длительность  каждой операции зависит от диаметра батона,

характера и качества оболочки.  Процесс подсушки и обжарки проводят при темпе-

ратуре 100 градусов С и относительной влажности 10-20%.  Конец обжарки опреде-

ляют по подсушиванию оболочки,  покраснению поверхности батона и по достижению

температуры в  центре батона 47-50 градусов С.  Варку проводят при температуре

88-90 градусов С до достижения в центре батона температуры 75 С.

Таблица

Режим приготовления

некоторых видов колбас

-------------------------------------------------------------------------

! Диаметр!           Режим термической обработки

Наименование !        !-------------------------------------------------

! батона !       обжарка           !         варка

колбасы    !        !-------------------------!-----------------------

!   мм   !темпера-  !    время     !темпера-  !   время

!        !тура С    !     мин      !тура С    !    мин

-------------------------------------------------------------------------

Вареная        65       93-95        75            88           80

"Онежская"

Вареная        90       93-95        110           88        65-75

"Истринская"

Вареная        100      85-95        120           88          120

"Сенежская"

Полукопченая     65       85-95        100           88        30-40

"Лесная"

Утиная (коэст

-рудированный    65        95          115           88          60

продукт)

Ветчина из мя

-са цыплят и

утки в различ    120       110         90            90         120

-ных соотноше

-ниях

-------------------------------------------------------------------------

2.3.4. Приготовление консервов из мяса птицы.

Инфицированное мясо  птицы используют для приготовления консервов таких как

"Паштет куриный особый", "Цыпленок в собственном соку".

Консервы "Цыпленок  в собственном соку" готовят согласно техническим усло-

виям ТУ 10-02-01-14-86 "Консервы мясные.  Цыпленок в собственном соку" в банке

n3 массой 250 г.  стерилизация по формуле 20-40-20-120 градусов С при противо-

давлении 0,15-0,18  МПа;  консервы  "Паштет  куриный  особый"  -  согласно  ТУ

49-892-83 "Консервы мясные. Паштет куриный особый".

"Паштет куриный особый",  "Паштет куриный с субпродуктами",  "Паштет  ути-

ный", "Паштет  утиный  с субпродуктами" в банке n3 массой 250 г стерилизуют по

формуле 20-50-20-120 градусов С при противодавлении 0,15-0,18 МПа.

2.3.5. Запекание тушек птицы.

Запекание цыплят проводят согласно ТУ 49-274-85 "Тушки  цыплят  запеченые.

Технические условия". После посола и заворачивания в целлофан тушки запекают в

электропекарских шкафах,  ротационных печах или термокамерах.  Режим запекания

зависит от массы тушки и вида оборудования.  На оборудовании типа ?ПА,  К7-ФПГ

тушку массой 600-800 г запекают 60-65 мин при температуре 190-200 градусов  С,

массой 1000-1200 г - 70-80 мин при этой же температуре. На оборудовании П-119,

П-119? запекание проводят в зависимости от массы тушки от 45  до  70  мин  при

температуре 210-170  градусов  С.  Запекание в термокамерах проводят в течение

4,5-5 часов при температуре 120 градусов С с  обработкой  продукта  в  течении

первого часа острым паром. Температура внутри грудных мышц по истечении време-

ни запекания должна быть не ниже 91 С. Охлаждение производят при температуре ?

и относительной влажности воздуха 85-90%  в течении 3-5 часов без принудитель-

ной циркуляции воздуха и 2,5-3 часов при скорости воздуха 3-4  м/с.  Окончание

технологического процесса является достижение в толще грудных мышц температуры

не выше 4 градусов С.

2.3.6. Копчение тушек цыплят.

Копчение тушек цыплят проводят согласно ТУ 49 467-83 "Тушки цыплят  копче-

ные. Технические условия".  Копчение тушек цыплят после посола и стекания рас-

сола с тушек производят в термокамерах при температуре 110-120  градусов  С  в

течение 3,5  часов.  С  целью интеноификации нагрева в первые 1,5 часов подают

горячий воздух при температуре 120 градусов С,  в последующие 1,5 часов  тушки

цыплят коптят при температуре 110 градусов С с подачей сухого дыма и в послед-

ние 0,5 часов подают дым, увлажненный паром. Окончание процесса копчения опре-

деляют путем  прокола мышц тушки металлической иглой.  Отсутствие розового мы-

шечного сока служит признаком готовности продукта.  Температура внутри грудных

мышц должна достигать 78-80 градусов С.  Копченые тушки цыплят охлаждают в ка-

мерах в подвешенном состоянии до температуры в толще грудных мышц от 0 до +4 С

2.3.7. Запекание и копчение тушек уток

Запекание и копчение тушек уток проводят согласно ТУ 49 277-75 "Утка запе-

ченная. Технические условия".  После посола и стекания рассола тушки,  направ-

ленные на запекание, заворачивают в два слоя целлофана и перевязывают. Запека-

ние тушек уток производят в жаровочных или ротационных шкафах в течение 70 мин.

при следующих режимах:190-200 гр.С-30 мин;50-160 гр.С-30 мин190-200 гр.С-10 мин.

Температура внутри ножных мышц долна достигать 80-82 гр.С.После запекания тушки

уток до температуры не выше +4 гр.С.

Тушки,направляемые на горячее копчение,после посола и стекания рассола наве-

шивают на рамы в вертикальном положении гкзкой вниз.Копчение тушек уток произво-

дят в обжарочных камерах при температуре100-105 гр.С в течение 4-5 ч.С целью

интенсификации процесса нагревав первые два часа подают влажный дым при темпера-

туре 105 гр.С,в последнее время тушки коптят при температуре 100 гр.С с подачей

сухого дыма.Температура внутри мышц должна достигать 78-80 гр.С.Копченые тушки

уток охлождают в подвешенном состоянии до температуры не выше +4 гр.С.

2.3.8.Приготовление пастромы гусиной,утиной и индюшиной

Приготовление пастромы гусиной,утиной, индюшиной осуществляют согласно "Техно-

логической инструкции по производству пасиромы гусиной и утиной"МРТУ 49109-69 и

ТУ 49 773-85 "Пастрома индюшиная для спецпотребления.Технические условия".После

посола в течение 3-4 суток при температуре 3-4 гр.С дают стечь рассолу 0,5-1ч,

подпетливают шпагатом за голень и подают на копчение.Копчение производят при

температуре 90-105 гр.С в течение 6-8 ч. в термокамерах с подачей сухого дыма.

Конечная температура пастромы при выходе из термокамеры в толще мышц (90+-2)гр.С.

Готовую пастрому охлаждают в подвешенном состоянии в камере охлаждения при темпе-

ратуре 0+-1 гр.С в относительной влажности 85-90 гр.С в течение 3-5 ч. до достижения

в толще грудных мышц температуры не выше +4гр.С.

3.Обеззараживание от сальмонелл яиц и яйцепродуктов

3.1.Обеззараживание скорлупы яиц после мойки проводят одним из следующих методов:

погружением яиц в 2%-ный раствор перекиси водорода или 0,05%-ный раствор по дейс-

твующему веществу надуксусной кислоты на 2 мин. или  погружением яиц в горячую воду

с температурой (79+-)гр.С и выдержке в течение 7 с,а также методом орошения 3%-ным

раствором перекеси водорода или осветвленным раствором гипохлорида кальция с содержа-

нием 0,5% активного хлора, или 0,05%-ным раствором надуксусной кислоты в течение 2 мин.

или орошением яиц горячей водой с температурой (77+-1)гр.С в течение 7с.

3.2.Обеззараживание содержимого яиц проводят варкой в воде.Яйца погружают в воду

комнатной температуры.Отсчет времени обеззараживания с момента закипания воды в загружен-

ном яйцами котле:куриные-15 мин,утиные-15 мин,гусиные-18 мин.

3.3.Обеззараживание меланжа проводят:

3.3.1.Пастеризацией яичной массы(меланжа) на автоматизированных пластинчатых пасте-

ризационно-охладительных установках А1-ФП2-В или А1-ФПВ в течение 40 с в секции пастери-

зации при температуре (60+-2)гр.С с последующей выдержкой в течение 20 мин. в специальном

выдерживателе установок при температуре (60+-)гр.С.

3.3.2.Пастеризацией яичной массы на пастеризационно-охладительной установке АПВ

(фирмы Альфа Леваль) при температуре 64,5 гр.С в течение 5 мин.

3.3.3.Обеззараживание яичной массы сушкой ее в яичный порошок на установках в вибро-

кипящем слое инертного материала А1-ФМУ,МЯ-150 или ФМБ-300 при температуре входящего

воздуха 130-140 гр.С и выходящего 75-85 гр.С.Давление пара  в системе не ниже 5 атм.

3.4.Яичный порошок,содержащий сальмонеллы,обеззараживают путем его прогревания

в специальных камерах при температуре (60+-)гр.С в течение 7-10 сут. в упаковках (крафт-

мешках).

3.5.Производство яичных омлетов,которое требует строгого соблюдения санитарно-гигие-

нических и технологических режимов приготовления,запекания  и реализации готового про-

дукта  осуществляют в духовом шкафу при температуре (160-+1)гр.С в течение 30-40 мин.

Температура в толще готового омлета должна быть не ниже 85-90 гр.С,высота слоя не более

2-3 см.

Приложение

Приготовление концентрированных и рабочих растворов

-----------------------------------------------------

надуксусной кислоты

--------------------

Надуксусная кислота  (Сh  cooh) - бесцветная жидкость с резким запахом ук-

сусной кислоты.

Надуксусную кислоту получают путем синтеза. Исходными компонентами синтеза

являются  уксусный  ангидрид (или уксусная кислота) и 30%-ный раствор перекиси

водорода. Соотношение  уксусного  ангидрида и перекиси водорода должно состав-

лять соответственно 45:55. Концентрация уксусного ангидрида не должна быть ни-

же 97%,  а  плотность  при 20 С i,079-1,082 г/см3.  В противном случае процесс

синтеза надуксусной кислоты не состоится или процесс синтеза будет длительным.

Следует избегать  повышения температуры раствора в синтезаторе (не выше 80 С),

поскольку происходит распад синтезируемого вещества. Для достижения максималь-

ного содержания  надуксусной  кислоты  необходимо определить объем компонентов

намечаемого синтеза (уксусного ангидрида,  30%-ной перекиси водорода), затем к

уксусному ангидриду добавляют меньше половины (40%) требуемого объема перекиси

водорода. В начале происходит расслоение компонентов синтеза, а через 8-10 мин

они сливаются,  после чего повышается температура раствора в синтезаторе.  При

достижении температуры 35-40 С добавляют вторую часть перекиси водорода (30%).

Температура раствора снижается в начале,  затем снова повышается, при достиже-

нии 50-55 С добавляют оставшееся количество перекиси водорода (30%).  Темпера-

тура раствора после снижения снова повышается до 80 С и идет на убыль. Процесс

добавления перекиси водорода сопровождается тщательным перемешиванием  раство-

ра. Продолжительность  соединения  компонентов  синтеза  составляет до 45 мин.

После 24-часового синтезирования при 18-20 С  содержание  надуксусной  кислоты

должно составлять от 12 до 18%.

При необходимости ускоренного получения надуксусной кислоты возможен ката-

литический способ синтеза. В качестве катализатора используют концентрированную

серную кислоту.  Добавление 15 капель серной кислоты на 1 л реакционной  смеси

сокращает процесс синтеза до 3-4ч.

Для приготовления растворов надуксусной кислоты используют  емкости  стек-

лянные, эмалированные,  из пластических материалов и нержавеющей стали. Непре-

менные условия - постоянный доступ воздуха к раствору через отверстие  диамет-

ром 1-2 мм в пробке бутыли (емкости)

Приготовление рабочего раствора надуксусной кислоты в установках  контакт-

ного охлаждения  проводят перед началом работы при постоянно работающем цирку-

ляционном насосе перемешивающего действия.  Рабочий раствор считают готовым  к

применению после  внесения расчетного количества исходного препарата надуксус-

ной кислоты в воду и перемешивания в течение 15 мин.

Внесение раствора исходного препарата надуксусной кислоты в установку кон-

тактного охлаждения осуществляют дозаторами - мерными емкостями.

Перед приготовлением  рабочего раствора определяют содержание перекиси во-

дорода и надуксусной кислоты в исходном препарате.

Для анализов  используют метод определения перекиси водорода и надуксусной

кислоты при их одновременном присутствии. Метод основан на том, что в условиях

перманганатомтрического определения  перекиси  водорода надуксусная кислота не

реагирует с перманганатом калия,  а гидролиз надуксусной кислоты в добавленных

растворах протекает настолько медленно, что ее можно оттитровать в той же про-

бе после того, как оттитрована перекись водорода.

Методика определения

1. Определение содержания перекиси водорода

1 см надуксусной кислоты переносят в мерную колбу,  доводят объем раствора

дистиллированной водой до 100 мл и тщательно ее размешивают, из колбы отбирают

20 мл приготовленного раствора и переносят его в другую коническую колбу, куда

добавляют затем  15-20  мл  разбавленной  1:4   стандартной   (массовая   доля

93,6-95,6; плотность 1,83 г/см ) серной кислоты и 50 мл воды. Содержимое колбы

титруют 0,1 Н раствором марганцевокислого калия до появления слабо розовой ок-

раски, не исчезающей в течение 1 мин.

Обработка результатов: содержание перекиси водорода вычисляют по формуле:

у . 0,85

Н2О2(%) = ------------ ,

С

где у  - объем 0,1 Н раствора марганцевокислого калия, мл;

с  - навеска препарата, г.

2. Определение содержания надуксусной кислоты

Для определения используют пробу, оттитрованную ранее марганцевокислым ка-

лием. В нее добавляют 10 мл йодистого калия (10%-ный раствор),  1  мл  1%-ного

раствора молибдата  аммония  и  выдерживают в темном месте 10 мин.  Содержимое

колбы оттитровывают 0,1 Н раствором тиосульфата натрия (гипосульфит) до  слабо

желтой окраски,  добавляют 3-4 капли 1%-ного раствора крахмала и дотитровывают

до обесцвечивания синего окрашивания.

Обработка результатов: содержание надуксусной кислоты определяют по форму-

ле:

у 1 . 1,9

СН  СОСН (%) + -----------

С

где у1 - объем 0,1 Н раствора тиосульфата натрия, пошедшего на титрование,

мл;

с - навеска препарата, г.

3.Приготовление рабочего раствора надуксусной кислоты.

Расчет необходимого количества исходного препарата для приготовления рабочего

раствора проводят по формуле:

А . Б

Х= ---------- кг,

В

где Х - масса исходного препарата надуксусной кислоты, необходимого для приго-

товления рабочего раствора, кг;

А - требуемая концентрация надуксусной кислоты в рабочем растворе, %;

Б - масса рабочего раствора, кг;

В - содержание надуксусной кислоты в исходном препарате, %.

Пример. Нужно приготовить i т (Б) 0,05% - ного раствора надуксусной кисло-

ты (А), исходный препарат содержит 12% надуксусной кислоты (В).

0,05 .1000 кг

Х = ---------------- = 4,17 кг

12

Таким образом,  для приготовления i т рабочего раствора с концентрацией  0,05%

требуется 4,17 кг исходного препарата с концентрацией 12% надуксусной кислоты.

Процентное содержание надуксусной кислоты в воде ванны охлаждения  опреде-

ляют не менее двух раз в течение смены.

При снижении концентрации надуксусной кислоты в установке вносят  дополни-

тельно определенного количества исходного препарата надуксусной кислоты.  Ко-

личество раствора надуксусной кислоты,  необходимого  для  поддержания  нужной

концентрации, определяют по формуле:

Б . (С - В)

А = ------------- ,

К

где А - масса концентрированного раствора надуксусной кислоты, кг;

Б - объем рабочего раствора в установке контактного охлаждения, л;

С - требуемая рабочая концентрация надуксусной кислоты в ледяной воде, %,

В - фактическая концентрация надуксусной кислоты;

К - содержание надуксусной кислоты в концентрированном растворе, %.

Контроль концентрации  надуксусной  кислоты в ванне охлаждения возможен по

электропроводности (на лабораторном рН-метре).

Количество раствора надуксусной кислоты, необходимого для поддержания нуж-

ной концентрации, по величине рН определяют по формуле:

Б . (Ф - Т)

А = ------------- ,

4 К

где А - масса концентрированного раствора надуксусной кислоты, кг;

Б - объем рабочего раствора в установке контактного охлаждения, л;

Т - требуемая величина рН рабочего раствора;

Ф - фактическая величина рН рабочего раствора;

К - содержание надуксусной кислоты в концентрированном растворе, %;

4 - коэффициент перерасчете.

Пример. рН раствора в ванне охлаждения составляет 4,2 ,  что соответствует

0,05%-ной концентрации надуксусной кислоты.  Нужно рассчитать, сколько добавить

концентрированного (12%)  раствора надуксусной кислоты на i т рабочего раство-

ра, чтобы увеличить концентрацию препарата до 0,1%, рН которого составляет 4,0.

1000 . (4,2 - 4,0)

А = -------------------- = 4,17 кг

4 . 12

Таким образом,  для получения требуемой концентрации рабочего раствора  надук-

сусной кислоты  на i т раствора в ваннах охлаждения дополнительно нужно внести

4,17 кг 12%-ного раствора надуксусной кислоты.

Техника безопасности

Концентрированные (исходные) растворы надуксусной  кислоты  невзрывоопасны,

но при попадании на кожу вызывают ожоги. При приготовлении надуксусной кислоты

и рабочих растворов вызывает у работающих с ними раздражение верхних дыхатель-

ных путей и слизистой оболочки глаз.  Токсичность аналогична токсичности сырья

(уксусной кислоты и перекиси водорода), применяемого для ее получения. Поэтому

при приготовлении надуксусной кислоты и использовании ее растворов в установ-

ках обязательно соблюдение мер предосторожности,  обеспечение рабочих, занятых

приготовлением растворов надуксусной кислоты, индивидуальными средствами защи-

ты респиратор,  резиновые перчатки,  фартуки, халаты, защитные очки, резиновые

сапоги, косынки или колпаки на голову.

Рабочие помещения,  в которых проводят работы с  препаратом,  должны  быть

оборудованы приточно  - вытяжной механической вентиляцией;  анализ препарата в

лабораториях следует проводить в вытяжном шкафу.

Контроль за  использованием раствора надуксусной кислоты в установках кон-

тактного охлаждения осуществляет ветеринарная служба предприятия.

Использование растворов  надуксусной  кислоты  регистрируют  в специальном

журнале, в котором фиксируют следующие показатели:

- содержание надуксусной кислоты в концентрированном растворе;

- количество воды в установке контактного охлаждения;

- количество концентрированного раствора надуксусной кислоты, внесенного в

установку в начале рабочей смены до погружения тушек птицы;

- остаточное  количество надуксусной кислоты в установке,  определяемое не

менее двух раз в течение рабочей смены;

- количество раствора надуксусной кислоты,  дополнительно вводимое в уста-

новку в течение рабочей смены, и время его введения.