САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО УХОДУ ЗА ДОИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ
И МОЛОЧНОЙ ПОСУДОЙ, КОНТРОЛЮ ИХ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ
И САНИТАРНОГО КАЧЕСТВА МОЛОКА

(Утверждены Госагропромом СССР по согласованию
с Министерством здравоохранения СССР 29 сентября 1986 г.)

Настоящие санитарные правила распространяются на молочные фермы и дру-
гие государственные предприятия, занимаюшмеся производством молока (включая
верблюдоводческие и кумысные фермы) .

1. Общие положения

1.1. для получения доброкачественного и стойкого к хранению молока все
молочное технологическое оборудованием (доильные установки, охладители моло-
ка, насосы, емкости для хранения молока), транспортные молокопроводы, а так-
же мелкий инвентарь (ведра, подойники, молокомеры, цедилки, фильтры и др.)
должны подвергаться санитарной обработке сразу же по окончании производствен-
на кого процесса (дойки, отправки молока на заводи т. д.) . Посуда, преодазначенная
для обмывания вымени, должна быть маркирована.
1.2. Санитарная обработка молочного оборудования выполняется путем по-
следовательного проведения следующих операций:
предварительное ополаскивание проточной теплой (30 ± 5 °С)* водой для уда-
ления остатков молока;
циркуляционная промывка горячим (60 ± 5 °С) раствором моющего сред-
ства для удаления белково-жировой пленки;
дезинфекция для уничтожения патогенной 1 микрофлоры и снижения бакте
риальной загрязненности;
кислотная обработка для удаления "молочного камня";
заключительное ополаскивание водопроводной водой для удаления остатков
моющего и дезинфицирующего растворов;
В случае применения моюще-дезинфицирующего средства вторую и третью
операции совмещают.
1.3. Вода для ополаскивания молочного оборудования и приготовления мою
ших и дезинфицирующих растворов должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-8
"Вода питьевая";
общее количество бактерий в 1 мл неразбавленной воды не более 100;
количество бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды (коли-индек)
не более 3;
наименьшее количество воды" выраженное в миллилитрах, в котором обна-
ружена кишечная палочка (коли-титр) не менее 333.
3.1. По согласованию с территориальными санэпидстанциями и органами
государственного ветеринарного надзора допускается для санитарной обработки
оборудования использование воды шахтных колодцев: содержание бактерий
группы кишечных палочек в 1 л не должно превышать 10, коли-титр не менее 
100 ("Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей род-
ков, исгользуемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния", утвержденные Министерством здравоохранения СССР, 1975 г.) .
1.3.1. Во всех случаях вынужденного использования источников децентрали-
зованного водоснабжения необходимо согласование с территориальными сан-
эпидстанциями.
1.4. Для проведения санитарной обработки молочного оборудования на каж-
дом производственном объекте (молочная ферма, летний лагерь и др.) молочная
должна быть обеспечена горячей водой; емкостью (ванна, таз, бак) для обработки
наружной поверхности переносных доильных аппаратов и молочной посуды от
видимых механических загрязнений; емкостью для хранения моющих и дезинфеци-
рующих средств в объеме не менее 1-2-суточной потребности; столом для
разборки
------------------------------------------
* Далее, где по тексту говорится о теплой и горячей воде, температура ее
соотвественно ЗО±5 и 60±5 гр.С.

и сборки доильных аппаратов; устройством для циркуляционной промывки
доильных аппаратов; стеллажами для сушки и хранения чистой молочной посуды
и другого мелкого инвентаря; набором ершей и щеток; кружкой для дозирования
средств.

2. Моющие, дезинфицирующие и моюще-дезинфицирующие средства

2.1. Моющие средства.
Для мойки молочного оборудования применяют синтетические моющие по-
рошки вида А, Б, В. По внешнему виду это мелкозернистые порошки белого или
слабо-желтоватого цвета, без запаха, хорошо растворимые в воде. Растворы 
их в рабочих концентрациях обладают высокой моющей способностью.
Рабочие концентрацчи этих растворов 2,5 -5 г/д (0,25 -0,5 %-ные) .
2.1.1. В случае дефицита моющих средств можно применять кальцинирован-
ную соду в виде горячего раствора в концентрации 10 г/л (1,0%-ный) . Для 
устранения коррозирующего действия на детали оборудования, изготовленные 
из алюминия, к рабочему раствору соды добавлять метасиликат натрия в количестве
2 г/л (0,2%). (Жидкое стекло, силикатный клей.)
2.2. Дезинфицирующие средства.
Для дезинфекции отмытых поверхностей молочного оборудования использу-
ют хлорную известь, двутретиосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК) и
влажный насыщенный пар.
2.2.1. Хлорная известь-белый или сероватый аморфный сыпучий порошок
с резким запахом хлора, содержит до 35 % активного хлора. Хлорная известь,
скомковавшаяся или увлажнившаяся в результате неправильного хранения, непри-
годна для применения. Применяют хлорную известь в виде осветленного раствора.
Для его приготовления берут чистую деревянную бочку, вносят навеску хлорной
извести из расчета, указанного в приложении 2, заливают 100 л холодной воды,
тщательно перемешивают, а затем закрывают крышкой и оставляют на 24 ч для
осаждения нерастворившихся частиц.
Для приготовления рабочего раствора, содержащего 250 мг/л активного хлора
(0,025 %) , берут осветленную надосадочную часть основного раствора в количе-
стве 100 мл на 1 0 л горячей воды.
Основной раствор хлорной извести может быть использован в течение 15 дней
при условии хранения в закрытой таре, защищенной от дневного света.
2.2.2. Двутретиосновная соль гипохлорита кальция (ДТСГК) - белый или
слегка сероватый порошок мелкозернистой структуры, содержит 45-54% актив-
ного хлора.
Приготовление осветленного и рабочего растворов и его использование про-
водят аналогично раствору хлорной извести, руководствуясь приложением 2.
2.2.3. Дезинфицирующий раствор на базе электролизного расщепления пова-
ренной соли можно получать непосредственно на ферме с использованием спе-
циальной электролизной установки типаЭДР-01.
Для получения основного дезинфицирующего раствора поваренную соль (или
кормовую соль, или соль-лизунец) в количестве 1 кг растворяют в 6 -8 л водопро-
водной воды, отстаивают в теченир 6 -8 ч (для осаждения нерастворившихся частиц
и загрязнений), осторожнД сливают надосадочную жидкость непосредственно в ем-
кость установки ЭДР-01 и доливают водопроводной воды до получения общего
объема 20 л (раствор должен покрывать верхнюю крышку пакета электродов) ,
после чего установку включают в сеть переменного тока 220 Вт. Загорание конт-
рольной лампочки и появление на электродах пузырьков газообразного хлора
свидетельствует о начале электролиза. Отключение установки происходит автома-
тически через 1,5-2 ч работы. Содержание активного хлора в основном растворе
зависит от начальной температуры солевого раствора. При температуре рассола 15 -
18 гр.С концентрация активного хлора будет 5-5,5 г/л (0,5-0,55 %), а при темпе-
ратуре 10- 12 гр.С - 7 г/л (0,7 %) .
Основной раствор сливают в емкость из коррозиостойкого материала (эма-
лированные ведра с крышками, канистры из полимерных материалов, стекла)
и используют в течение 10- 15 дней.
Для приготовления рабочего раствора основной раствор разбавляют горячей
водой (или вносят его в рабочий раствор моющего порошка) из расчета 0,5 л ос-
новного раствора на 10 л разбавителя.
2.2.4. Влажный насыщенный вовяной пар полегчают на фермах с помощью
парогенераторов низкого давления типа КВ и ЗК.
2.3 . Моюще-дезинфицирующие средства.
2.3.1. Гипохлорит натрия является простейшей формой моюще-дезинфици-
рующего средства.
2.3.1.1. Гипохлорит натрия, выпускаемый отечественной промышленностью,
представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость светло-
желтого или зеленовато-желтого цвета с резким запахом хлора; в своем составе
содержит едкую щелочь и активный хлор. Для приготовления рабочего раствора
берут по 50 мл гипохлорита натрия на 10 л воды. Для санитарной обработки молоч-
ного оборудования, изготовленного из алюминия, к рабочему раствору добавляют
метасиликат натрия в количестве 2 г/л.
2.3.1.2. Гипохлорит натрия можно приготовить непосредственно на ферме.
Для этого в чистую деревянную бочку наливают 50-60 л горячей воды и при по-
стоянном помешивании засыпают 10 кг кальцинированной соды. После полного
растворения соды в бочку доливают 40-50 л холодной воды и при постоянном
перемешивании вносят 10 кг хлорной извести или 5 кг ДТСГК. Бочку закрывают
крышкой проставляют на 6-8 ч для осаждения нерастворившихся частиц. Надоса-
дочная часть жидкости и является гипохлоритом натрия, который хранят в этой же
бочке в затемненном прохладном помещении. Для приготовления рабочего раство-
ра на 10 л горячей воды добавляют по 100 мл основного раствора гипохлорита
натрия. Для устранения коррозирующего действия на металлы к рабочему раство-
ру гипохлорита натрия добавляют метасиликат натрия в количестве 2 г/л.
2.3.1.3. В целях предотвращения гидролиза древесины щелочными растворами
гипохлорита и, следовательно, увеличения срока службы деревянной бочки в
последнюю вставляют вкладыш (мешок) из полиэтиленовой пленки, верхний ко-
нец которого выворачивают на край бочки и закрепляют металлическим обру-
чем или резиновым кольцом. Для предотвращения разрыва полиэтиленовой плен-
ки о край бочки между ними прокладывают плотную бумагу или тканевую ветошь.
Размер полиэтиленового вкладыша должен быть чуть больше емкости бочки.
В случае отсутствия в хозяйстве деревянной бочки аналогичным образом можно
использовать металлические бочки, отрезки асбоцементных труб, плотно обитые
деревянные или фанерные ящики.
2.3.2. Комбинированный состав готовят из любого моющего порошка и ос-
новного раствора хлорной извести. Для этого к 10 л 0,25 %-нога раствора моюще-
го средства добавляют 100 мл осветленного раствора хлорной извести с содержа-
нием 2,5 % активного хлора.
2.3.3. Средство "Дезмол" представляет собой белый или кремоватый сыпучий
порошок или мелкие гранулы с легким запахом хлора, хорошо растворимые в
воде. Рабочая концентрация раствора 2,5 -5 г/л (0,25 -0,5 %-ный) .
2.3.4. Средство "Збруч" - сыпучий или слегка комкующийся порошок белого
цвета с легким запахом хлора, хорошо растворимый в воде. Рабочая концентрация
раствора 5 г/л (0,5%-ный) .
2.3.5. Средство "Сульфохлорантин" - мелкозернистый порошок кремового
цвета с умеренным запахом хлора, хорошо растворимый в воде. Рабочая концен-
трация раствора 3 г/л (0,3 %-ный) .
2.3.6. Средство ДИМ-2 - светло-желтая опалесцирующая жидкость с запахом
хлора.
Средство предназначено для санитарной обработки подземных транспортных
молокопроводов, доильных установок, молочной посуды и охладителей молока
холодными растворами (с диапазоном температур от 4 до 25гр.С) . Рабочая концен-
трация раствора 10 мл/л (1%-ный) .
2.3.7. Средство КМС - порошок белого или кремового цвета, 0,5 %-ный горя-
чий раствор, предназначен для удаления молочного камня, а для профилакти-
ки образования его применяют горячий 0,5 %-ный или 1 %-ный холодный
раствор.
2.3.8. Определение годовой потребности молочной фермы в моющих и мою-
ще-дезинфицирующих средствах приводится в приложении 1.
Расход моющих и дезинфицирующих средств для приличвлеюм рабочих
растворов при различных способах промывки приведен в приложении 3.

3. Порядок проведения санитарной обработки

3.1. Санитарная обработка всех видов молочного оборудования производится
сразу же по окончании его использования.
Режимы промывки молочной линии доильных установок должны соответ-
ствовать требованиям настоящих санитарных правил.
Последовательность выполнения операций по санитарной обработке молоч-
ного оборудования осуществляют в соответствии с заводскими инструкциями по
эксплуатации и уходу за каждым конкретным видом оборудования.
Категорически запрещается приемка от монтажных организаций и эксплуата-
ции доильных установок и другого молочного оборудования без использования за-
водских устройств для промывки молочной линии.
3.2. Санитарная обработка всех видов доильных установок.
3.2.1. Сразу же после окончания дойки доильные аппараты снаружи обмывают
теплой водой с использованием волосяных ершей или щеток от видимых загрязне-
ний (навоз, частицы подстилки и др.), затем размещают их в устройстве для про-
мывки.
3.2.2. Санитарную обработку проводят в следующем порядке:
ополаскивание линии проточным пропусканием теплой воды до полного уда-
ления остатков молока (определяется визуально);
циркуляционная промывка горячим 0,25 %-ным раствором моюще-дезинфи-
цирующего средства в течение 15-20 мин; скорость потока раствора не менее
20 л/мин;
заключительное ополаскивание водопрародной водой проточным способом
для удаления остатков моюще-дезинфицирующего раствора.
3.2.3. Концентрированный раствор для автоматизированных доильных уста-
новок готовят в объеме, обеспечивающем санитарную обработку доильной уста-
новки в течение одной недели.
Для приготовления концентрированного раствора в чистую емкость заливают
25 л горячей воды и засыпают 6 кг моюще-дезинфицирующего средства, перемеши-
вают до полного его растворения, фильтруют и заливают в канистру автомата про-
мывки. Дозатор автомата промывки регулируют на отбор 2,5 л концентрирован-
ного раствора для доильных установок АДМ-В и 1.Ол -для установок "тандем"
и "елочка". Добавление такого количества концентрата в объем воды, циркули-
рующей в системе промывки, обеспечивает оптимальную концентрацию рабочего
раствора (0,25%-ный) с содержанием 0,025 % активного хлора.
В случае если емкость для приготовления основного раствора больше или
меньше 25 л или рабочая концентрация другая, то необходимое количество моюще-
дезинфицирующего средства в кг для приготовления концентрированного раство-
ра определяют по формуле

У1 х У2 х Р
К= --------------
Уз х100

гдеУ1 -объем воды, циркулирующей в системе, л; У2 -объем воды, необходи-
мой для приготовления концентрированного раствора, л; Уз -объем концентри-
рованного раствора, подаваемого в ванну в начале цикла промывки, л; Р - кон-
центрация рабочего раствора моюще-дезинфицирующего средства, рекомендован-
ная для использования,%.
3.2.4. Один раз в сутки при санитарной обработке доильных аппаратов кол-
лекторы разбирают и промывают вручную с использованием волосяных ершей.
3.2.5. В промежутках между дойками доильные аппараты хранят непосред-
ственно на промывочном устройстве или на специально изготовленном стеллаже
в подвешенном за коллекторы положении (вакуумные шланги также подвешивают
на стеллаже в распрямленном положении) . Доильные ведра устанавливают в опро-
кинутом положении на решетчатые полки стеллажа.
Хранить доильные аппараты и молочную посуду в коровнике запрещается
3.3. Особенности санитарной обработки доильных аппаратов с переносными
ведрами.
3.3.1. При заключительном ополаскивании доильных аппаратов для удаления
остатков моюще-дезинфицирующего раствора объем-воды должен быть не менее
50 л на комплекта 8 доильных аппаратов.
Количество жидкости, проходящей через каждый доильный аппарат на уст-
ройство промывки,должен быть одинаковым.
3.3.2. При отсутствии устройства для циркуляционной промывки санитарную
обработку доильных аппаратов проводят путем последовательного просасывания
под действием вакуума через каждый из, них по 5 -6 л теплой воды, 8- 10 л горя-
чего раствора моюще-дезинфицирующего средства 0,5%-ной концентрации и 5-
6 л воды для ополаскивания. С цепью более качественной обработки моющий раст-
вор пропускают через доильный аппарат дважды подряд. Один и тот же раствор
можно использовать для промывки 2 - 3 доильных аппаратов.
3.3.3. При отсутствии устройств для промывки доильных ведер их сначала
обмывают снаружи от прилипших загрязнений, а изнутри от остатков молока
теплой водопроводной водой, затем промывают вручную моющим раствором с
использованием щетки и в заключение ополаскивают от остатков раствора теплой
водопроводной водой дважды.
Для промывки доильных ведер можно использовать раствор, слитый из уст-
ройства при промывке доильных аппаратов.
3.4. Особенности санитарной обработки доильных установок с молокопро-
водом.
3.4.1. Опорожняют молочную линию от остатков молока, для чего в каждую
ветвь молокопровода впускают воздух, а затем пропускают поролоновую пробку,
после чего опорожняют дозаторы групповых счетчиков молока и включают насос
для откачки молока из молокоприемника, для вытеснения остатков молока из
молочной линии пропускают теплую водопроводную воду, перекрывают подачу
охлажденной воды в охладитель молока доильной установи, вынимают филь-
трующий элемент из корпуса фильтра молока и стирают его.
3.5. Особенности санитарной обработки доильных установок со станками
типа "тандем" и "елочка".
3.5.1. Вытесняют остатки молока из молочной линии чистой водой, извлека-
ют фильтрующий элемент из корпуса фильтра и подвергают его стирке (по п. 3.5.4) .
3.5.2. По окончании промывки Докипим раствор сливают в емкость (фляги)
для последующего его использования при промывке фильтрующего элемента, мо-
лочных резервуаров и прочего инвентаря, контактирующего с молоком. Темпера-
тура раствора должна быть 45гр.С.
3.5.3. Устройство для зоотехнического учета молока типа УЗМ после дойки
промывают циркуляционным способом вместе с молочной линией, а затем разби-
рают и промывают вручную в теплом моющем растворе и ополаскивают чистой
водой.
3.5.4. Фильтрующий элемент ополаскивают от остатков молока под струей
водопроводной воды, затем промывают в 0,5%-ном теплом растворе моюще-дезин-
фицирующего средства и ополаскивают в горячей воде.
3.6. Резервуары для сбора, охлаждения и хранения молока промывают сразу
же после опорожнения их от молока.
3.6.1. При наличии заводского устройства для промывки резервуары обраба-
тывают согласно инструкции.
3.6.2. При отсутствии данного устройства их санитарную обработку прово-
дят следующим образом:
ополаскивают резервуар водопроводной водой при помощи шланга до пол-
ного удаления остатков молока;
обрабатывают 0,5%-ным горячим раствором моюще-дезинфицирующего сред-
ства при помощи щеток, равномерно протирая всю поверхность;
ополаскивают волапрраошюй водой.
3.7. Молочную посуду (фляги, доильные ведра, подойники, молокомеры)
промывают в следующем порядке:
омывают наружные поверхности от видимых загрязнений струей водопровод-
ной воды с использованием шетки или полотенца;
ополаскивают внутренние поверхности от остатков молока, наливая внутрь
2-5 л теплой водопроводной воды и протирая всю поверхность с помощью щетки
(для более полного удаления остатков молока воду сменяют дважды) ;
промывают раствором моюще-дезинфицирующего средства, наливая внутрь
2-5 л раствора, и с помощью щетки равномерно протирают всю поверхность,
ополаскивают теплой водопроводной водой (сменяя ее дважды) .
3.7.1. Растворы моюще-дезинфицирующих средств после использования сли-
вают в емкость, отведенную для его хранения, и прикрывают крышкой. Перед
очередным использованием этот раствор подогревают до необходимой темпера-
туры с помощью электрокипятильников бытового назначения или тэнов, вмонти-
рованных в емкость для хранения, или путем инжекции пара в раствор. Один и
тот же раствор моюще-дезинфицирующего средства используют 2 - 3 раза.
3.8. При наличии на ферме парогенератора применяют паровую дезинфекцию
молочной посуды. Обработку паром осуществляют на фонтанном пропаривателе
типа ПФ.
Продолжительность паровой дезинфекции молочной фляги минимум 3 мин
при расходе пара 700 г/мин и 5 мин - при 500 г/мин.
П р и м е ч а н и е. Производительность паровой струи можно опреде-
лить, пропуская пар через предварительно измеренное (5 л) количество
холодной воды (8-18 °С) в течение 1 мин. Прибавка в объеме в мл будет
соответствовать количеству израсходованной воды в виде пара в г.
3.9. Автомолцистерны моют и дезинфицируют на молочном заводе. Если за-
вод по какой-либо причине мойку цистерн не провел, то санобработку их органи-
зуют на ферме.
3.9.1. Цистерну обмывают снаружи от пыли и грязи, используя предназначен-
ную для этого щетку. Затем через верхний люк струей теплой воды ополаскивают
цистерну от остатков молока и приступают к промывке горячим моюще-дезинфи-
цирующим раствором с помощью щетки с длинной ручкой. Одновременно обраба-
тывают внутреннюю стенку люка, горловину, трубы и краны. Обработку заверша-
ют ополаскиванием горячей водой.
3.9.2. При наличии на ферме парогенератора автомолцистерны дезинфицируют
паром. Для этого шланг автомолцистерны соединяют с паропроводом от парогене-
ратора. Пропаривание. ведут при чуть приоткрытом люке в течение 15 мин при по-
даче пара от котла низкого давления и 5-8 мин при подаче пара пол давлением
2-3 атм.
3.10. По мере появления на рабочих поверхностях молочного оборудования
видимых следов минерализованных молочных остатков ("молочный камень")
проводят обработку раствором кислоты. Для этого после ополаскивания молоч-
ного оборудования от остатков молока рабочие поверхности промывают (для
молочных линий доильных установок методом циркуляции в течение 15 мин)
1%-ным раствором одной из имеющихся в наличии кислот (соляной, серной, фос-
форной, азотной или уксусной) или 0,3-0,5%-ным раствором сульфаминовой
кислоты. Затем оборудование ополаскивают горячей водой и проводят промыв-
ку раствором щелочного моюще-дезинфицирующего средства описанными выше
способами. В установках с автоматической системой промывки провести обра-
ботку по 2-й программе, используя в качестве концентрата 10%-ный раствор
одной из указанных выше кислот.
Наличие молочных остатков и после повторной кислотно-щелочной промывки
свидетельствует о конце срока безразборной эксплуатации данного узла молочной
линии и необходимости его разборки и промывки вручную не реже 1 раза в месяц.
3.10.1. Для удаления молочного камня с поверхности мелкого инвентаря
последний замачивают вышеуказанными растворами (п. 3.10) в течение 20 мин
и протирают волосяной щеткой до полного удаления видимых следов осадка,
после чего обрабатываемые предметы ополаскивают водопроводной водой и про-
водят промывку щелочным раствором моюще-дезинфицирующего средства. В за-
ключение проводят ополаскивание водой до полного удаления остатков раствора.
3.10.2. При применении кислотного моюще-дезинфицирующего средства
КМС в форме 0,5%-ного горячего или 1 %-ного холодного растворов дополнитель-
ной обработки щелочным раствором моюще-дезинфицирующего средства не про-
водят.
3.11. Полноту удаления остатков раствора моющего, дезинфицирующего или
кислотного средства после заключительного ополаскивания молочного оборудова-
ния определяют следующей пробой :
для обнаружения следов щелочей или кислот накладывают на увлажненную
поверхность обследуемого объекта полоску универсальной индикаторной бумаги
по ТУ 6-09-1181-76 с диапазоном определяемых величин рН от 1 до 10 и сразу
сравнивают ее цвет с эталонной цветной шкалой, имеющейся в каждой упаковке
индикаторных бумажек. Изменение цвета от желтого до оранжево-красного указы-
вает на наличие остатков кислотного раствора, а появление сине-фиолетового цве-
та - на присутствие щелочи;
для обнаружения на поверхностях обследуемых объектов следов дезинфици-
рующих средств, содержащих активный хлор, йод или кислород, используют ин-
дикаторную йодкрахмальную бумажку по ТУ 6-09-3409 -78, смоченную индикатор-
ной жидкостью следующего состава: йодистого кадмия - 5 г, аммония молибда-
та- 1, водорастворимого крахмала- 1 г, дистиллированной воды -до 100 мл.
При наличии на поверхности оборудования следов окислителей индикаторная
бумажка изменяет цвет до синего или сине-черного, при отсутствии следов дезин-
фектанта бумажка остается белой.

4. Техника безопасности

4.1. В молочном отделении следует оборудовать аптечку с наличием 1-%-ного

раствора соды и соляной кислоты, ваты, бинтов, настойки йода, лейкопластыря.

4.2. При пересыпании синтетических моющих средств из заводской тары в

расходную необходимо пользоваться респираторами или ватно-марлевыми повяз-

ками. Руки должны быть сухими или защищенными резиновыми перчатками.

4.3. При работе с кислотами или растворами щелочей необходимо исполь-

зовать защитные очки, резиновые перчатки и влагонепроницаемые передники.

4.4. При проведении дезинфекции паром или обработке оборудования раст-

ворами повышенной температуры используют защитные очки и рукавицы.

4.5. При ручной санобработке необходимо использовать ерши и щетки с уд-

линенными ручками, а руки защищать резиновыми перчатками.

4.6. Хранить химические санитарные средства следует в сухом затемненном

месте. Щелочи и кислоты размещают на удалении друг от друга с цепью предотвра-

щения прямого контакта. Ответственный за хранение химических санитарных

средств назначается приказом по совхозу (решением правления колхоза) после

инструктажа по технике безопасности.

5. Контроль санитарного состояния доильного оборудования и качества мо-

лока

5.1. Контроль санитарного состояния доильного оборудования и молочной

посуды осуществляют путем визуального осмотра и бактериологических иссле-

дований смывов с их рабочих поверхностей.

Визуальный контроль санитарного состояния молочного оборудования осу-

ществляет бригадир данной фермы ежедневно в периоды между доениями коров.

Один раз в неделю бригадир или лаборант фермы проводит химический контроль

на остаточные количества моюще-дезинфицирующих средств с помощью универ-

сальной индикаторной бумаги.

Бактериологический контроль санитарного состояния доильного оборудова-

ния по коли-титру ускоренным методом проводит ветеринарная лаборатория не

реже 1 раза в квартал с целью проверки уровня выполнения заданного режима

санитарной обработки. Определение общей бактериальной обсемененности чашеч-

ним методом вечлаборатория проводит по мере необходимости при выяснении

причин резкого снижения качества молока.

5.1.1. При визуальном контроле санитарного состояния молочного обору-

дования обращают внимание в первую очередь на участки поверхности, труднодо-

ступные для мойки:

в доильных аппаратах: внутренняя поверхность головки сосковой резины,

внутренняя поверхность коллектора и штуцеров, молочных трубок и шлангов,

под уплотнительной прокладкой крышки ведра,

на доильных установках, кроме указанных деталей доильных аппаратов,

осматривают внутренние поверхности молокопроводов, воздухоразделителя

молочного насоса, фильтра и резиновых шлангов. Чистоту резиновых шлангов и

непрозрачных трубопроводов проверяют путем пробного протирания их внут-

ренних поверхностей ершом с удлиненной ручкой.

При наличии на поверхности оборудования видимых следов молочных остат-

ков, слизистых или минерализованных отложений ("молочный камень") или не-

приятного запаха санитарное состояние оценивается как неудовлетворительное.

Такое оборудование к использованию не допускается до полного удаления ука-

занных загрязнений.

5.1.2. Определение общего бактериального обсеменения смывов с рабочих

поверхностей молочного оборудования производят в необходимых случаях для

установления причин микробного обсеменения молока и контроля качества сани-

тарной обработки молочного технологического оборудования ферм.

Исследования проводят чашечным методом путем посева смывной жидкости

в мясо-пептонный отвар с последующим подсчетом числа выросших колоний микро-

организмов.

Взятие смывов производят перед очередным доением стерильными ватными

тампонами путем 2-кратного протирования во взаимно перпендикулярных на-

правлениях со 100кв.см площади обследуемого объекта. Смывы с некоторых узлов

доильных аппаратов берут без учета площади - со всей поверхности коллектора

или на длину стерженька -держателя тампона (12 см) при обследовании трубо-

проводов, резиновых шлангов и сосковой резины.

Для изготовления тампонов используют алюминиевые, деревянные или из

нержавеющей стали стерженьки, на один конец которых ровным валиком (30 X

X 5 мм) наматывают вату для взятия смыва, а на уровне входа в пробирку дела-

ют ватную пробку. Расстояние от пробки до конца стержня 12 см. Тампоны встав-

ляют в пробирки, заворачивают в бумагу и стерилизуют в автоклаве при 1,5 атм

в течение 30 мин.

Непосредственно перед взятием смыва тампон переносят в пробирку с 10 мл

стерильного физиологического раствора. Перед обтиранием обследуемой поверх-

ности тампон отжимают о стенки пробирки от избытка влаги. После взятия смыва

тампон погружают в эту же пробирку, устанавливают вертикально в термосе со

льдом и в таком состоянии транспортируют в лабораторию.

Все манипуляции по подготовке к посеву и посев производят с соблюдением

общих правил асептики, принятых в бактериологии.

В целях получения изолированного роста колоний микробов смывную жид-

кость предварительно разводят в стерильной водопроводной воде или физиологи-

ческом растворе. Для этого из пробирки с тампоном после тщательного отмывания

и отжимания тампона о стенки пробирки стерильной пипеткой переносят 1 мл со-

держимого в пробирку с 9 мл воды или физраствора, получая первое разведение -

1 : 10. Новой стерильной пипеткой перемешивают содержимое пробирки и перено-

сят 1 мл во вторую пробирку и так далее, получают разведение 1 : 100, 1: 1000,

1 : 10000. Из трех последних разведений по 1 мл жидкости переносят в стерильные

чашки Петри и заливают расплавленным и охлажденным до 40-45 °С мясо-пеп-

тонным агаром. Для получения более точных результатов посев из каждого раз-

ведения производят в три чашки Петри. После застывания отара чашки помещают

в термостат с температурой 37 °С, а спустя 48 ч проводят подсчет выросших коло-

ний. В учет в соответствии с ГОСТ 9225-84 берутся чашки, на которых выросло

не менее 30 и не более 300 колоний.

Для подсчета общего количества бактерий в 1 мл образца число колоний, вы-

росших на каждой чашке, умножают на соответствующее разведение. Полученные

результаты по отдельным чашкам откладывают, делят на количество подсчитанных

чашек и выводят среднее арифметическое, которое принимают за окончательный

результат. Полученные числа округляют.

Чтобы выразить общую бактериальную обсемененность обследуемого объекта

на 1кв.см, количество бактерий в 1 мл умножают на 0,1 (так как 1 мл смыва соот-

ветствует 1/10 всей массы бактерий, находившихся на 100кв.см) .

5.1.3. Коли-титр смыва определяют следующим образом. В пробирку с 5 мл

среды КОДА вносят 1 мл смыва, во вторую пробирку 1 мл его разведения 1 : 10.

Пробирки помещают в термостат с температурой 37гр.С на 24 ч. Изменение цвета

среды до зеленого, желто-зеленого свидетельствуй о наличии бактерий группы

кишечной палочки. Коли-титром считают то наименьшее количество смыва, выра-

женное в миллилитрах, в котором обнаружены бактерии группы кишечной па-

лочки.

5.1.4. Оценку санитарного состояния оборудования проводят по таблице 1.

1. Оценка санитарного состояния доильной аппаратуры

и молочной посуды по количеству микробов на 1кв.см

исследуемой поверхности и коли-титру

Санитарное состояние       Количество микробов    Коли-титр смыва

Хорошее                        До 10 ООО              Более 1,0

Удовлетворительное               50000                   1,0

Неудовлетворительное          Более 50 000            Менее 1,0

5.2. Определение санитарного качества молока.

5.2.1.На молочной ферме при отправке молока и при сдаче-приемке на молоч-

ном заводе ежедневно молоко проверяют согласно ГОСТ 13264-70 на плотность,

кислотность, степень чистоты, жир и измеряют температуру.

Один раз в декаду проверяют качество молока по бактериальной обсеменен-

Насти редуктазным методом - с метиленовым голубым или резазурином. Оценку

ведут по таблицам 2 и 3.

2. Определение класса молока по общей бактериальной обсемененности

редуктазным методом с метиленовым голубым

Скорость обесцвечивания      Количество     Класс

индикатора                микробов      молока   Оценка молока

в 1 мл молока

20 мин и менее                20мл и выше      IV   Очень плохое

От 20 мин до 2 ч              До 20 млн        III    Плохое

От 2ч до 5.5ч                 4млн              2  Удовлетворительное

Более 5,5 ч                   500тыс.           1    Хорошее

З. Определение класса молока по общей бактериальной обсеменениости

редуктазным методом с резазурином

Продолжительность                           Класс

обесцвечивания       Цвет молока            молока   Качество молока

резазурина

До 20мин                Белая                 IV      Очень плохое

Через 1 ч        Бледно-розовая или белая     III     Плохое

Через 1 ч        Сиреневая с розовым от-       2   Удовлетворительное

тенком или ярко-розовая

Через 1 ч        Серо-сиреневая до сирене-     1       Хорошее

вой со слабым серым от-

тенком

В случае необходимости (ферма резко снизила поставку первосортного моло-

ка) ветеринарная лаборатория исследует молоко и смывы по ГОСТ9225-84

"Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа" 2-3 раза

в неделю до выяснения причины снижения качества молока.

5.3. Качество воды, используемой для санитарной обработки молочного тех-

нологического оборудования на ферме, определяют лаборатории СЭС.

5.3.1. Отбор проб воды, их хранение и транспортировку проводят согласно

ГОСТ 24481 -80 "Вода питьевая. Отбор проб" и ГОСТ 18963-73"Вода питьевая.

Методы санитарно-бактериологического анализа".

5.3.2. Санитарно-бактериологический анализ воды проводят 1 раз в квартал,

руководствуясь методами, изложенными в ГОСТ 18963 -73

6. Ответственность и контроль за выполюнием правил

6.1. Ответственность за выполнение настоящих Правил возлагается на руко-

водителей, зооинженеров, ветеринарных специалистов хозяйств, бригадиров ферм.

6.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют местные ор-

ганы государственного ветеринарного надзора и территориальной санитарно-эпи-

демиологической службы.

6.3. Виновные в нарушении настоящих Правил привлекаются к администра-

тивной ответственности в установленном порядке.

* * *

Настоящие Правила разработаны Всесоюзным научно-исследовательским ин-

ститутом ветеринарией санитарии, специалистами Госагропрома СССР.

* * *

С утверждением настоящих Правил утрачивают силу "Санитарные правила

по уходу за доильными установками, аппаратами и молочной посудой, контролю

их санитарного состояния и санитарного качества молока", утвержденные Глав-

ным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР по согла-

сованию с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства

здравоохранения СССР 12 января 1967 г.

П р и л о ж е н и е 1

Нормативы расхода тканей для процеживания молока, моющих

и дезинфицирующих средств для обработки молочной посуды

и оборудования на молочных фермах

Нормативы предназначены для укрупненных плановых расчетов потребности

сельского хозяйства в фильтрующих материалах и химических санитарных сред-

ствах при составлении годовых и пятилетних планов.

Нормативы разработаны НИИ планирования и нормативов при Госплане СССР

и Всесоюзным НИИ ветеринарной санитарии (1975 г.) .

При разработке нормативов было установлено, чтч технические нормы на

обработку однотипное оборудования не имеют зональных различий. При исследо-

вании вопроса разработки нормативов потребности с техническими нормами

важными кормообразующями факторами являются структура оборудования, при-

нимаемого в союзных республиках, а также соотношение ручного и механическо-

го доения коров. Учет этих факторов позволяет создавать усредненные нормативы

применительно к конкретным природно-экономическим районам. Одновременно

было установлено, что на норму потребноста материалов и дезсрвдств оказывает

влияние продуктивность и кратность доения коров.

Нормативы составлены по принципу взаимозаменяемости. При наличии мою-

ще-дезинфицирующих средств (дезмол) их заявляют полную норму, при этом

приобретение моющих (порошки А, Б и В) и дезинфицирующих средств (хлор-

ная известь) не планируется. Заявляя моющие средства, нужно планировать одно-

временное приобретение соответствующего количества дезинфицирующих средств.

Недостающее количество лавсановой ткани можно компенсировать соответствую-

щям количеством ватных фильтров или фланелевой ткани.

Определение годовой потребности молочной фермы в моющих

и моюще-дезинфицирующих средствах

Для составления заявки на приобретение моющих и моюще-дезинфицирую-

щих средств руководители ферм должны определить потребность в них с учетом

имеющегося оборудования по формуле; П =К х У х n х t х 0,001, где П - го-

довая потребность кг; К - концентрация рабочего раствора, г/л; У - объем

рабочего раствора для проведения одной обработки, л,n - кратность обработки;

t- число рабочих дней в году; 0,001 - коэффициент перевода в кг.

Примерные нормы потребности в фильтрующих материалах для молочных

ферм колхозов и совхозов (на 100 т молока) : ватные фильтры - 16 кг, кроме

того, марля - 130 м, или вафельная ткань (арт. 4580), или белая фланель - 9 м,

или лавсановая ткань (арт. 56051, 56126) - 2,5 м.

Приложение 2.

Приготовление осветленных растворов хлорной извести

и двутретиосновной соли гипохлорита кальция

с содержанием 2,5 % активного хлора

Осветленный раствор хлорной извести

Часть 1.

| Содержание активного хлора в извести (%) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 244 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимо взять кило- граммов хлорной из- вести на 100 л воды | 15,6 | 14,7 | 13,9 | 13,1 | 12,5 | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 10.4 |

Часть 2.

| Содержание активного хлора в извести (%) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимо взять кило- граммов хлорной из- вести на 100л воды | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,4 |

Осветленный раствор гипохлорита кальция

| Содержание хлора в двутретиосновной соли гипохлорита кальция (%) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимо взять килограммов дву- третиосновной соли гипохлорита каль- ция на 100 л воды | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |

Приложение 3.

Расход моющих и дезинфицирующих средств (г, мл)

для приготовления рабочих растворов (на разовое использование)

Наименование   В каком  Требу-  Для промывки без  Для циркуляционной (без автомата)

средства       виде     ется    использования     промывки доильных установок

постав-  или не  спец.устройств

ляется   требу-  (без циркуляции

ется     раствора)

приготов-

ление на

ферме

концен-  АД-100А   концен- АД-100А  АДМ-8   "тандем'

трация   и ДАС-2Б  трация  и ДАС-2Б (кол-во  "елочка"

раство-  (кол-во   раство- (кол-во   воды    (кол-во

ра %     воды 10л    ра,%  воды 45л)  220л)   воды

90л)

1            2        3       4         5         6       7        8        9

Моющие

щелочные

Порошки

А, Б, В       Порошок    Нет      0,5       50       0,25     112,5    550      225

Моюще-

дезинфицирующие

"Дезмол"      Порошок    Нет      0,5        50       0,25     112,5    550      225

Гипохлорит

натрия       Готовится    Да      1,0        100       1,0      450     2200     900

на месте

Комбинированный

состав        Жидкость     Да      1,0        100        1,0     450     2200     900

(моющее сред-

ство + освет-

ленный раствор

хлорной из-

вести)

"Збруч"        Порошок      Нет      0,5        50        0,5     225      1100    450

Дезинфицирующие

Хлорная известь,

гипохло-       Порошок       Да      1,0        100       1,0     450       2200    900

рит кальция,

хлорамин Б

Моющие кислотные

Соляная,

фосфорная,

уксус-         Жидкость      Да      1,0         100       1,0    450       2200     900

ноя, серная,

азотная кисло-

та